AVR TESTER SOUČÁSTEK

!! KONDENZÁTORY MUSÍ BÝT PŘED PŘIPOJENÍM VŽDY VYBITÉ !!

VYP – ZAP

Testuje a měří:
Odpory 0,01Ω – 50MΩ
Kondenzátory 25pF – 100mF a ESR od hodnot 0,18μF
   (u tantalů polarita: (-) na pin 1 a (+) na pin 2 / 3, nebo (-) na pin 2 a (+) na pin 3
Tranzistory - automatická detekce NPN a PNP, N a P kanálové MOSFET, JFET
Tyristory a triaky (měří proudem 6mA tzn. pouze citlivější součástky),
   neotevře součástky s větším proudem hradla a darlingtony s vnitřními rezistory
Diody a dvojité diody
Cívky 0,01mH – 20H s nižším rozlišením

Návod:
Připojit měřenou součástku a stisknout tlačítko.